## Slide 1: ГАЛЬВАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ. СТВОРЕННЯ ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ НА ОСНОВІ ГАЛЬВАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПРОДУКТІВ

## Slide 2
Отримання електроенергії - одна з найважливіших проблем людства. Неможливо навіть уявити собі сучасну цивілізацію, позбавлену електрики. Можна - але це сценарій для нового фільму - апокаліпсису.

## Slide 3
Джерела електроенергії різноманітні - від викопного вугілля до термоядерної реакції. Але основні енергоносії, які використовуються, не вічні і не нескінченні у своїх запасах. Все більшу увагу вчених звернено в бік т.зв. відновлюваних джерел енергії (ВДЕ).

## Slide 4
Вітроенергетика
Гідроенергетика

## Slide 5
Сонячна енергетика
Геотермальна енергетика

## Slide 6
З усіх ВДЕ нас найбільш зацікавила біоенергетика, а саме отримання електрики, використовуючи продукти харчування. Біоенергетикою вважається виробництво енергії, як з твердих видів біопалива, (тріска, дрова, солома), так і біогазу та рідкого біопалива.
Біопаливо, біоенергетика

## Slide 7
До біомаси відносять усю рослинну і вироблену тваринами субстанцію. При використанні біомаси в енергетичних цілях для виробництва тепла, електроенергії і палива, розрізняють енергетичні рослини і органічні відходи.

## Slide 8
Енергетичними рослинами вважаються:
— швидко зростаючі сорти дерев і спеціальні однорічні рослини з високим вмістом сухої маси для використання як твердого палива;
— цукрота крохмалевмісні польові культури для переробки в етанол, а так само маслянисті культури для виробництва біодизеля для застосування як рідкого палива;
— польові культури, придатні для силирування і використання у виробництві біогазу.

## Slide 9
— біомасові котельні — установки що виробляють тільки тепло;
— біомасові теплоелектроцентралі (Біо-ТЕЦ) — виробляють разом з теплом ще і електрику.

## Slide 10
Використання біоматеріалу для отримання електроенергії заснований на ще одній проблемі сучасності - утилізації відходів діяльності людини. Це побутові та, зокрема, харчові відходи.

## Slide 11
У 2010 році, компанія Sony на науковому конгресі в США представила батарейку, яка працює на фруктовому соку. Якщо «заправити» в таку батарейку 8 мл соку, то вона зможе пропрацювати протягом однієї години. Застосовуватися новинка може в плеєрах, мобільних телефонах.

## Slide 12
А група вчених з Великобританії створила комп'ютер, джерелом живлення для якого є картопля. За основу був узятий старий комп'ютер з малопотужним процесором Iпtе1 386. У нього, замість жорсткого диска поставили карту пам'яті на 2 мегабайта. Живиться цей пристрій за допомогою 12 картоплин, які змінюються кожні 12 днів.

## Slide 13
Коли цинковий гвинт контактує з лимонною кислотою, починаються дві хімічні реакції. Одна реакція - окислення: кислота починає забирати атоми цинку з поверхні гвинта. Два електрона йдуть з кожного атома цинку, надаючи атому позитивний заряд. Заряджені атоми цинку - іони цинку, залишаються в лимоні: у темній області близько гвинта через деякий час.

## Slide 14
Інша реакція - відновлення, в ній задіяні позитивно заряджені атоми водню - іони водню в лимонній кислоті близько гвинта.
мідь може притягувати багато вільних електронів, що випускаються цинком. Але процес не відбувається до тих пір, поки між мідним і цинковим електродами немає зв'язку. Коли між електродами встановлюється електричний зв'язок (провід), то мідь притягує електрони з гвинта і повертає їх через ланцюг.

## Slide 15
Напруга лимонної батарейки викликається різницею між здатністю цинку і міді віддавати електрони. Електричний струм, що видається батарейкою, серед усього іншого, залежить від кількості електронів, що спускаються хімічною реакцією.

## Slide 16
У нашому проекті була досліджена можливість отримання джерел живлення з фруктів і овочів, а так само визначено від чого залежить потужність такого джерела живлення.
Як і у всіх дослідженнях різних властивостей і взаємодій існує поняття "контрольна група". Поставивши собі за мету дослідити гальванічні властивості харчових продуктів виникла необхідність порівняння результатів з еталоном, в якості якого взято 15% -ний розчин лимонної кислоти

## Slide 17
Схема підключення обладнання до першого експерименту

## Slide 18
№ заміру | Концентрація розчину | позитивний електрод |  | негативний електрод |  | Відстань між електродами мм | напруга В | 
 |  | Матеріал | Площа, кв.см. | Матеріал | Площа, кв.см. |  |  | 
1 | 15% | мідь | 2,5 | цинк | 2,5 | 30 | 0.95 | 
2 |  |  | 5,0 |  | 5,0 | 30 | 0.96 | 
3 |  |  | 7,5 |  | 7,5 | 30 | 0.96 | 
4 | 15% | мідь | 2,5 | цинк | 2,5 | 50 | 0.95 | 
5 |  |  | 5,0 |  | 5,0 | 50 | 0.96 | 
6 |  |  | 7,5 |  | 7,5 | 50 | 0.96 | 
7 | 15% | мідь | 2,5 | цинк | 2,5 | 70 | 0.95 | 
8 |  |  | 5,0 |  | 5,0 | 70 | 0.96 | 
9 |  |  | 7,5 |  | 7,5 | 70 | 0.96 | 
Залежність напруги від площі електродів без навантаження

## Slide 19
Пояснення того, що спостерігалось в ході експерименту:
В ході експерименту ми спостерігали за зміною показань вольтметра
Також у результаті хімічної реакції на дні ємкості з розчином утворилися бульбашки водню.
Після серії експериментів спостерігається значне зменшення цинку на цинковій пластині.
Таким чином ми з’ясували що напруга суттєво не змінюється при зміні площі чи відстані між електродами.

## Slide 20
Схема підключення обладнання до другого експерименту

## Slide 21
№ заміру | Концентрація розчину | позитивний електрод |  | негативний електрод |  | Відстань між електродами мм | напруга В | Сила струму мА
 |  | Матеріал | Площа, кв.см. | Матеріал | Площа, кв.см. |  |  | 
1 | 15% | мідь | 2,5 | цинк | 2,5 | 30 | 0.01 | 1.32
2 |  |  | 5,0 |  | 5,0 | 30 | 0.02 | 1.88
3 |  |  | 7,5 |  | 7,5 | 30 | 0.02 | 2.31
4 | 15% | мідь | 2,5 | цинк | 2,5 | 50 | 0.01 | 1.28
5 |  |  | 5,0 |  | 5,0 | 50 | 0.02 | 1.71
6 |  |  | 7,5 |  | 7,5 | 50 | 0.02 | 2.03
7 | 15% | мідь | 2,5 | цинк | 2,5 | 70 | 0.01 | 1.25
8 |  |  | 5,0 |  | 5,0 | 70 | 0.02 | 1.65
9 |  |  | 7,5 |  | 7,5 | 70 | 0.02 | 1.90
Залежність напруги від площі електродів з навантаженням

## Slide 26
Пояснення того, що спостерігалось в ході експерименту:
1) В ході експерименту ми спостерігали за зміною показань вольтметра і амперметра.
2) Також у результаті хімічної реакції на дні ємності з розчином утворилися бульбашки водню.
3) Після серії експериментів спостерігається значне зменшення цинку на цинковій пластині.

## Slide 27
За результатами дослідів побудовані графіки залежності сили струму від площі електродів.

## Slide 29
№ заміру | Кількість Елементів, № схеми | позитивний електрод |  | негативний електрод |  | схема з’єднання | напруга В | Сила струму мА при R=10 Ом
 |  | Матеріал | Площа, кв.см. | Матеріал | Площа, кв.см. |  |  | 
 | елемент живлення із однієї картоплині |  |  |  |  |  |  | 
1 | 1, схема №1 | мідь | 5,0 | цинк |  | - | 0,89 | -
2 |  |  |  |  |  |  | 0,98 | -
3 | 1, Схема№2 | мідь | 5,0 | цинк |  | - | - | 0,45
4 |  |  |  |  |  |  | - | 0,71
5 |  |  |  |  |  |  | - | 0,70
 | елемент живлення із двох картоплин |  |  |  |  |  |  | 
6 | 2, Схема№3 | мідь | 5,0 | цинк |  | Послідовне | 1,86 | -
7 |  |  |  |  |  |  | 1,85 | -
8 |  |  |  |  |  |  | 1,80 | -
9 | 2 Схема№4 | мідь | 5,0 | цинк |  | Паралельне | - | 1,02
10 |  |  |  |  |  |  | - | 0,98
11 | 2, Схема№5 | мідь | 5,0 | цинк | 2,5 | Паралельне | 0,86 | -
12 |  |  |  |  | 5,0 |  | 0,86 | -
13 | 2, Схема№6 | мідь | 5,0 | цинк | 2,5 | Послідовне | - | 0,53
14 |  |  |  |  | 5,0 |  | - | 0,48
Дослідження картоплі

## Slide 30
Дослідження апельсину
№ заміру | Кількість Елементів, № схеми | позитивний електрод |  | негативний електрод |  | схема з’єднання | напруга В | Сила струму мА при R=10 Ом
 |  | Матеріал | Площа, кв.см. | Матеріал | Площа, кв.см. |  |  | 
 | елемент живлення із однієї картоплині |  |  |  |  |  |  | 
1 | 1, схема №1 | мідь | 5,0 | цинк |  | - | 0,89 | -
2 |  |  |  |  |  |  | 0,98 | -
3 | 1, Схема№2 | мідь | 5,0 | цинк |  | - | - | 0,65
4 |  |  |  |  |  |  | - | 0,69
5 |  |  |  |  |  |  | - | 0,64
 | елемент живлення із двох картоплин |  |  |  |  |  |  | 
6 | 2, Схема№3 | мідь | 5,0 | цинк |  | Послідовне | 1,86 | -
7 |  |  |  |  |  |  | 1,85 | -
8 |  |  |  |  |  |  | 1,80 | -
9 | 2 Схема№4 | мідь | 5,0 | цинк |  | Паралельне | - | 0,92
10 |  |  |  |  |  |  | - | 0,68
11 | 2, Схема№5 | мідь | 5,0 | цинк | 2,5 | Паралельне | 1,76 | -
12 |  |  |  |  | 5,0 |  | 1,20 | -
13 | 2, Схема№6 | мідь | 5,0 | цинк | 5,0 | Послідовне | - | 0,74
14 |  |  |  |  | 5,0 |  | - | 0,20

## Slide 31: Висновок
В ході проведених дослідів з'ясували що напруга не суттєво залежить від площі електродів, так само воно не суттєво залежить від відстані між електродами.